Вниманию  граждан, руководителей сельхозорганизаций, предприятий!

ПАО «МРСК Центра» предупреждает:

во  избежание несчастных случаев, гибели людей, животных соблюдайте правила охраны линий электропередачи!

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в пределах охранной зоны запрещается:

•  вести всякого рода строительные, монтажные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы;

•  сажать  деревья;

• устраивать проезды для машин с габаритами более 4.5 м в непредусмотренных для этого местах  непосредственно под проводами воздушных линий электропередачи;

•  ставить скирды соломы, стога сена, штабели материалов, располагать станы, загоны, скотные дворы, разводить огонь, устраивать костры;

•   размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;

• устраивать спортивные площадки, запускать воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов и т.п.

Категорически запрещается:

•  приближаться к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние менее 8 метров;

•  подниматься на опоры линий электропередачи, на фундаменты, конструкции трансформаторных подстанций и самовольно устранять какие-либо неисправности;

•     проникать на территорию подстанций и других энергообъектов.

При обнаружении провиса и обрыва проводов, повреждения опор и других повреждений линий электропередачи, которые могут привести к гибели людей, животных,  в этих местах необходимо выставить охрану и немедленно позвонить в районные электросети или по телефону прямой линии.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»   привлекаются к ответственности в соответствии с действующими законами РФ.

По всем вопросам, связанным с работой в охранной зоне воздушных линий электропередачи, обращаться в районные электрические сети  филиала  ПАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго».

Телефон прямой линии энергетиков  8-800-50-50-115

Филиал  ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»