# Пожары из-за неисправной электропроводки

По статистики МЧС России наиболее распространённые причины пожаров связаны с неисправностями электропроводки. В свою очередь, неисправности электропроводки связаны с её физическим и моральным старением.
     Физическое старение - наступает в результате длительной эксплуатации электропроводки и электрощитов без надлежащего технического обслуживания.
     Моральное - связано с техническим прогрессом, в результате которого значительно выросло количество потребителей электроэнергии и их мощность.

Причиной возгорания проводки, практически всегда, становится:
1. "плохой контакт" - повышенное сопротивление в месте соединения проводов, в результате окисления проводов или механического ослабления их сжима. При протекании тока через сопротивление всегда выделяется тепло (это физика). Когда значения тока и сопротивления велики - выделяются энергии, которые способны нагреть провод и всё что его окружает, до температуры возгорания.
2. Неисправные автоматические выключатели (или с завышенными номиналами). При максимально допустимом для провода токе (для каждого сечения и марки они свои) автомат должен сработать, обесточив перегруженную цепь.

Как не довести свой дом до пожара из-за электропроводки?

Когда у вас ржавая труба, или ещё хуже она подтекает, то вы это видите и начинаете действовать. А как же быть с электропроводкой? Утечек тока не видно, да и нагрев проводов не всегда можно заметить, так как проводка, как правило, скрыта. Для диагностики и проведения планово предупредительного ремонта  электропроводки необходимо вызывать электриков.

Если у Вас алюминиевая проводка, и Вы одновременно пользуетесь двумя (и более) мощными электроприборами (электрочайник, электро духовка, стиральная машина, утюг, микроволновая печь, кондиционер, обогреватель воздуха, водонагреватель) Вашу проводку необходимо проверить, причём с этим лучше не затягивать.

Государственный инспектор Обоянского, Медвенского и  Пристенского районов

по пожарному надзору Курской области майор внутренней службы Захаров Н.В.